以GB150-2011等标准为计算模型，以Windows为操作平台

过程设备强度计算软件（SW6-2011 v4.0）

征订通知

为使压力容器设计计算过程符合规范标准，提高设计效率，并有效提升我国压力容器设计的安全性和经济性，我站于上世纪80年代组织全国著名设计院、高校和科研院所联合开发了SW6系列软件《过程设备强度计算软件》（简称SW6-1998）。该软件计算结果的准确性大大优于手工计算结果，操作简便，已成为各行业进行压力容器和化工设备设计的必备软件之一。

《过程设备强度计算软件》的编制单位包括：全国化工设备设计技术中心站、华东理工大学化工机械研究所、中石化上海工程有限公司（原上海医药设计院）、中国寰球工程公司、中国天辰工程公司（原化一院）、中国五环工程有限公司（原化四院）、华陆工程科技有限责任公司（原化六院）、天津市化工设计院和合肥通用机械研究院等国内长期从事化工与石油化工工程设计和计算机程序开发工作的单位。

本软件的当前最新版本为SW6-2011 V4.0。

- 本软件的主要功能、特点

1、SW6-2011 包括有十一个设备计算程序（分别为对称双鞍座卧式容器、非对称双鞍座或多鞍座卧式容器、塔器、固定管板换热器、浮头式换热器、填函式换热器、U形管换热器、带夹套立式容器、球形储罐、高压容器及非圆形容器等），以及零部件计算程序和用户材料数据库管理程序。

2、软件的膨胀节计算和校核方法按GB/T 16749-2018的内容进行修改，增加了“加强U形波纹管”和“带直边环向对接接头单层膨胀节”两种结构的计算内容；同时，对“无加强U形波纹管”和“Ω形波纹管”两种原有结构的计算按新标准进行了修改

3、软件按NB/T47065-2018中的内容增加了立式容器的支座计算和校核。即在“立式容器”计算程序中增加了“腿式支座”、“耳式支座”、“支承式支座”、“刚性环支座”四种类型支座的计算与校核。

4、零部件计算程序可单独计算最为常用的受内、外压的圆筒和各种封头，以及开孔补强、法兰等受压元件，也可对HG/T20582-2011《钢制化工容器强度计算规定》中的一些较为特殊的受压元件进行强度计算。十一个设备计算程序能对该类设备中各种结构组合的受压元件进行逐个计算或整体计算。

4、SW6-2011允许用户分多次输入同一台设备的原始数据、在同一台设备中对不同零部件原始数据的输入次序不作限制、输入原始数据时还可借助于示意图或帮助按钮给出提示等，极大地方便用户使用。一个设备中各个零部件的计算次序，既可由用户自行决定，也可由程序来决定，十分灵活。

5、计算结束后，分别以屏幕显示简要结果及直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的《设计计算书》等多种方式，给出相应的计算结果，满足用户查阅简要结论或输出正式文件存档的不同需要。

- 本软件的服务守则

1、本软件的“加密块”，用户须妥善保管。自购买之日起，我站负责免费保修壹年。若有损坏需要维修，请用户出具公函，具体说明失效前后的使用过程。保修期后，此项服务需收费。

2、除了以下第3条所述之外，自购买日之起的壹年内为免费服务期。

3、由于本软件个别标准修订等因素造成的换版，届时将按我站相应的规定酌情收取升级换版费用。

4、对用户在操作使用过程中的各种问题，欢迎用户通过邮件详细描述问题并附上原始数据的方式进行咨询，来电咨询请首先报出用户的软件编号，我站及各位编制人员均有义务负责解答。

5、随着本软件所采用标准、规范的不断修改、更新，我站将及时推出新版本的计算软件，届时将在一定期限内对原用户实行优惠办法供应。

- 本软件的供应办法 [价格和手续]

1、由我站组织、开发的《过程设备强度计算软件》，全权委托上海迅羽化工工程高技术中心负责在全国发行。用户除了填写订购单外，还应与上海迅羽化工工程高技术中心签订 “技术转让合同”。

2、单机版

① 全套软件定价为叁万捌仟整（38000元），包括“加密块”壹个和软件光盘壹张。

② 为方便用户使用，在用户出具公函承诺只供本单位范围内使用的情况下，允许每套软件可以增购1～2个加密块，增购的每一个加密块价格为壹万伍仟元整（15000元）。

3、网络版

① 网络版最少使用节点数为5个，其基价为捌万整（80000元）。第6～10个节点，每加一个节点，增加壹万元整（10000元）；10个节点以上，每加一个节点，增加捌仟元整（8000元）。

② 为方便用户使用，在用户出具公函承诺只供本单位范围内使用的情况下，允许网络版软件用户优惠价购买单机版软件，每套价格为壹万玖仟元整（19000元）。

注：订单报价含税，发票为6%的增值税专用发票。

4、 用户订购时，请用正楷逐栏填写订购单，并加盖单位公章。请用户将订购单的附件1、2和银行汇款凭单复印件一起扫描或者传真至我站。待收到汇款后，10个工作日内，即由我站寄出（或按用户要求派员前来提取）全套软件、技术转让合同及发票等。用户收到技术转让合同后，请将贰份盖毕用户单位公章和法人签章的技术转让合同寄回我站。

- 本软件的培训办法

1、软件使用过程中可以按F1调用《用户帮助》文档，按此文档即可自行上机操作。

2、为便于尽快熟悉使用本软件，让更多的人掌握操作方法，我们会分批举办操作使用及实例研讨等多种形式的培训班，具体安排（如报名、收费办法及日期、地点等）将另行通知。

上海迅羽化工工程高技术中心

2019-06-17

过程设备强度计算软件（SW6-2011 v4.0）

订  购  单

软件编号：

| 订购单位全称 | 中文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |
| 使用部门 |  | 联系人 |  | 邮政编码 |  |
| 通讯地址 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 汇款金额 | 万 仟 佰元整 | 需要合同份数 |  |
| 电子信箱 |  | 其他(QQ) |  |
| 单 机 版 |
| 增购加密块数 |  |
| 网 络 版 |
| 需购买的节点数 |  |
| 服务器操作系统 |  |
| 备注 |  |

填写订购单时的注意事项：

1、本订购单表格中的内容，请用户逐栏正楷填写，若日后个别栏目（如联系人、电话、传真和地址等）有变更，则请用公函及时通知我站，以便保持联系。

2、合同是指订购单位与上海迅羽化工工程高技术中心签订的技术转让合同，需要合同份数是指订购单位需要的合同份数。

3、客户资料管理表存档使用，需单位盖章确认。

附：

电    话：021-31775205/31775206/31775207-808	传    真：021-31762901

地    址：上海市静安区北京西路1701号2403室	邮    编：200040

电子信箱：lvdong@tced.com			网    址：http://www.tced.com

购买本软件的费用，请汇至下列银行户名及帐号：

银行户名：上海迅羽化工工程高技术中心

开户银行：工商银行上海市延平路支行

银行帐号：1001267609014400714

用    途：SW6软件费用

附件2：增值税开票客户资料管理表

| 公 司 名 称 |  |
| --- | --- |
| 联 系 人 |  |
| 联 系 电 话 |  |  |  |
| 1.公司开票名称 _____________________________________________________ |
| 2.公司开票地址 _____________________________________________________ |
| 3.公司开票电话 _____________________________________________________ |
| 4.公司开户银行 _____________________________________________________ |
| 5.公司银行账号 _____________________________________________________ |
| 6.公司税务登记号 ___________________________________________________ |
| 备注： |

填写订购单时的注意事项：

1、本订购单表格中的内容，请用户逐栏正楷填写，若日后个别栏目有变更，则请用公函及时通知我站，以保证资料内容正确。

2、客户资料管理表存档使用，需单位盖章确认。

附：

电    话：021-31775205/31775206/31775207-808	传    真：021-31762901

地    址：上海市静安区北京西路1701号2403室	邮    编：200040

电子信箱：lvdong@tced.com			网    址：http://www.tced.com